SISTEMÁTICA PARA LIMPEZA EXTERNA DE EVAPORADORES E SERPENTINAS DE AR CONDICIONADO

PRODUTO UTILIZADO: KLINTEC 115

1 – PREPARAÇÃO

  - – Tenha certeza que o produto utilizado atingirá apenas a serpentina. Isole com plástico controles e outras partes caso necessário.

  - – Molhe a serpentina com água limpa de preferencia com um jato para que ela penetre no equipamento.

  - – O operador deve utilizar luvas de borracha e óculos de proteção.

  - – Dilua o produto sempre colocando-o sobre a água e nunca ao contrário, no caso de aparelho pouco sujo dilua o produto na proporção de 1 : 10  e, 1 : 5 no caso de aparelho muito sujo. Em caso de imersão da peça, dilua o produto na proporção de até 1 : 15.

- – LIMPEZA

  - - Aplique o produto diluído sobre a serpentina úmida, certificando-se que a solução penetre no equipamento.

  - – Caso utilize uma jateadora para executar o item anterior, enxágüe-a bastante com água limpa.

Serpentina Suja		                 Serpentina com Produto Reagindo

  - – Aguarde de 5 a 10  minutos para reação do produto e enxágüe com água limpa até não haver mais produção de espuma.

Serpentina no Enxágüe		        Serpentina Totalmente Limpa

  - – No caso de limpeza por imersão, retire a peça após 20 minutos e enxágüe até eliminação de toda espuma.

- – PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

  - – Remova qualquer vestuário umedecido pelo produto.

  - – Lave com bastante água qualquer parte do corpo atingida pelo produto.

  - – Não deixe embalagem com resíduos de produto sem descarte adequado ou retorne-as ao fabricante.

  - – Em caso de irritação persistente após contato com o produto, consulte um médico levando o boletim técnico do produto.