Limpeza Química de Trocadores de Calor

Monte o sistema de acordo com o croqui acima e observando os seguintes detalhes:

- Prefira circular no sentido oposto ao da operação normal.

- Verifique a vedação das válvulas de entrada e saída para que nenhum produto escape do sistema.

- Utilize uma bomba com rotor em PVC.

- Efetue um teste hidrostático inicial para certificar que não existem vazamentos.

1 – Adicione o produto Klintec 240 até 10% sobre o volume de água e circule por 1 hora. Esta fase irá remover óleos, graxas e matéria orgânica, que impediriam o sucesso da próxima fase.Enxague com água limpa.

2 – Adicione o produto Klintec 220 até 10% sobre o volume de água e circule por 2 horas. Esta fase irá remover depósitos e incrustações inorgânicas.Enxague com água limpa.

3 – Volte a adicionar o produto Klintec 240, mas apenas até 0,5% sobre o volume de água e circule por 15 minutos. Esta fase irá neutralizar qualquer resíduo de Klintec 220. Enxague com água limpa.

ATENÇÃO: Utilize óculos de segurança e luvas de borracha sempre que trabalhar com qualquer produto químico. Leia os boletins de segurança dos produtos. Sua saúde é mais importante que a rapidez de execução de qualquer serviço.